## Slide 1
环保型表面处理专业厂商
珠海市玛斯特五金塑胶制品有限公司
珠海市玛斯特汽车零部件有限公司
中山玛仕德金属制品有限公司
珠海市玛斯特恒新铝材加工有限公司

## Slide 2: 目录
2．主要客户・产品
1．公司案内
5．环保安全
4．过程管控・品质评价
3．主要生产设备
6．镀锌+电泳专题

## Slide 3: 经营理念
守法
合规
安全第一
品质优先
工作方针

## Slide 4: 公司概况
珠江デルタ地図
MST
珠海工厂效果图
1期厂房
2期厂房
3期厂房
4期厂房
总公司 | 珠海市玛斯特五金塑胶制品有限公司（MST）
子公司 | 珠海市玛斯特汽车零部件有限公司 中山市玛仕德金属表面处理有限公司 珠海市玛斯特恒新铝材加工有限公司
总公司地址 | 广东省珠海市斗门区珠峰大道边 （富山工业园内）
高层代表 | 董事长 叶伟东 总经理 向可友
创立 | 2003年4月
业务范围 | 汽车/摩托车零配件环保型电镀锌、电镀锌镍、黑色电泳、化学镀镍、铝氧化等。
注册资金 | 2749.4万元 （2015年底）
员工人数 | 珠海MST：570人（硕士3人、本科15人） （2016年8月）
占地面积 | 17，400㎡（总公司）
地理位置示意图
（珠江三角洲地区）

## Slide 5: 发展历程
2003年04月 | 在广东省珠海市斗门区新青科技工业园内租借一栋厂房以镀锌起家开始创业。
2004年08月 | 注册成立珠海市玛斯特（MST）五金塑胶制品有限公司。
2005年10月 | 在广东省珠海市富山工业园内自购土地建厂，建成1期厂房。
2006年08月 | 进入汽配行业，配合广东三井（MCG）公司导入门锁部品的MFZn2-C电镀业务。
2010年12月 | 建成2期厂房。在2楼设置一条全自动镀锌线和一条全自动电泳线。
2012年10月 | 配合必勇狮完成（MFZnⅢC＋HES D2021-1种4级）工艺的导入和量产。
2014年06月 | 建成3厂房，应清洁生产审核要求设置全自动锌镍电镀线和全自动NiP+ZnNi滚镀生产线。

## Slide 6: 发展历程
2014年12月 | 配合三樱导入MFZｎNi1-C＋HES D2021-1种4级（局部电泳）并量产。
2015年02月 | 在中山市三角镇设立玛仕德（MSD）金属表面处有限公司。
2015年8月 | 配合武藏导入MFZｎNi1-C＋COSMER涂装项目并开始量产。
2016年3月 | 配合骏驰，实现表面处理类型McFNi+MFZnNi-C的试做和量产。
2016年7月 | 建成4期厂房。里面设置生化处理工作站确保COD满足GB21900表3标准（COD≦50㎎/L）。
2016年10月 | 通过本田HGT关于5100Z-TRO-6000和5100Z-TLA-6000标准的审核。

## Slide 7: 管理体系认证
ISO9001
ISO14001
清洁生产
TS16949
2006年6月 取得
2013年1月 取得
2008年10月 取得
2009年3月 取得

## Slide 8: 一．硕士（腐蚀防锈专业3人） 二．本科（材料・表面处理专业15人） 三．技术依托单位 ①日本表面化学（Jasco） ②立邦（广州・重庆） ③安美特（广州Atotech） ④北京航空航天大学材料学院
技术・管理团队

## Slide 9: 营业目标
単位：万元（ＲＭＢ）
目标
Chart: 
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 316 | 789 | 1344 | 1600 | 2480 | 4400 | 3600 | 5300 | 6300 | 8100 | 10000 | 12100 | 13200 | 15500 | 17000 | 18500 | 20000

## Slide 10: 产品分布（汽配）
Chart: 
| 门锁 | 底盘 | 座椅 | 发动机管件 | 刹车系统 | 天窗 | 非汽配

 | 0.42 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12
主要客户：
MCG、MTF、ASFB、SANOH、BYZ、MHCP、U‐SHIN、YZM、HLG、NISSIN、Huada、Junchi等

## Slide 11: 主要生产设备

## Slide 12: 主要镀种和产线
工厂 | 表面处理名称 | 类别 | 生产设备 | 数量 | 钝化色系
珠海 | 镀锌 | 全自动 | 挂镀线（垂直升降式） | 1条 | 彩色 蓝色
 |  |  | 滚镀线（龙门式） | 4条 | 彩色 蓝白色
 |  |  | 挂镀线（龙门式） | 2条 | 彩色 黑色
 | 锌镍 | 全自动 | 挂镀线（龙门式） | 1条 | 黑色 彩色 蓝色 本色
 |  |  | 滚镀线（龙门式） | 1条 | 
 | 电泳 | 全自动 | 挂镀线（垂直升降式） | 1条 | 黑色
 | COSMER涂装 | 全自动 | 挂镀线 | 1条 | ―
 | 化学镍 | 全自动 | 滚镀线（龙门式） | 1条 | ―
工厂 | 表面处理名称 | 类别 | 生产设备 | 数量 | 钝化色系
中山 | 镀Zn | 全自动 | 挂镀线（垂直升降式） | 1条 | 黑色 彩色 蓝白色
 |  |  | 滚镀线（龙门式） | 2条 | 

## Slide 13
挂镀 Zn-C 生产线
表面処理
实绩
数量：1本
产能：634K~1354K個/日
生产线
MFZn1-C
MFZn2-C
MFZn3-C

## Slide 14
挂镀 Zn-K 生产线
表面処理
实绩
数量：1本
产能：200K~800K個/日
生产线
MFZn1-K
MFZn2-K
MFZn3-K

## Slide 15
滚镀镀锌生产线
表面処理
实绩
数量：4本
产能：30~50T/日
生产线
MFZn1-C
MFZn1-K
MFZn2-C
MFZn2-K
MFZn3-C
MFZn3-K

## Slide 16
锌镍合金生产线
表面処理
实绩
数量：1本
产能：60K~100K個/日
生产线
MFZn·Ni1-K
MFZn·Ni1-C

## Slide 17
黑色电泳涂装生产线
表面処理
实绩
数量：1本
产能：200K~400K個/日
黑色电泳涂装
生产线
满足： D2021 5100Z-TRO-6000 5100Z-TLA-6000

## Slide 18
NiP、ZnNi生产线
表面処理
实绩
数量：1本
产能：6K~24K個/日
McFNi MFZnNi-C McFNi+MFZnNi-C
生产线

## Slide 19
复合电镀实绩
Zn+E.D.
ZnNi+E.D.
Zn-Ni + COSMA
NiP+ZnNi
指定涂装位置

## Slide 20: 工程管理・品质管理

## Slide 21: 人员教育、培训、评价

## Slide 22
先入先出FIFO
电泳漆
来料材质证明
入料管理
薬品出荷成績書
薬品
素材
坯料放置区
根据客户来料现品票填写来料批号和相应数量
素材現品票

## Slide 23
设备管理
设备保养分三级：日常点检、月度保养和年度保养。
日常点检
月度保养
电镀保养

## Slide 24
日常点检表
治具管理
管理台账

## Slide 25
光剂自动加药机
PH自动控制仪
NiP
Zn 、 ZnNi
药剂补加

## Slide 26
成分分析
浓度管理（滴定法）

## Slide 27
工程管理
附着力测试
盐雾测试
温度分布测试
过程参数记录
制程巡检记录
3h
每天
每月

## Slide 28: 品质管理
外观缺陷统计
膜厚X-R管理図
过往不良
(PFMEA)
客诉处理流程
异常管理
五原则法应用
控制计划
CPK≧1.33

## Slide 29: 品质评价用测试设备
No. | 设备名称 | 测试项目 | 备注 | 图片
1 | X-Ray荧光测厚仪 | ①镀层厚度 ②镀层合金成分 （Zn‐Ni／Zn‐Fe／Ni‐P） | 菲希尔（德国） 优特（美国） 各1台 | 
2 | 原子吸收光谱仪 | ①镀液中的金属杂质 ②钝化液中的金属杂质 ③废水中的重金属杂质 | 岛津（日本） 精科（上海） 各1台 | 
3 | 盐雾试验箱 | 中性盐雾试验 （SST） | 工文（广州） 4台 | 

## Slide 30: 品质评价用测试设备
No. | 设备名称 | 测试项目 | 备注 | 图片
4 | 磁性测厚仪 | 电泳膜厚 | 3台 （日本KETT） | 
5 | 电解测厚仪 | 膜厚 | 2台 | 
6 | 高低温湿度循环试验箱 | ①高低温度 ②湿度 | 1台 | 

## Slide 31: 品质评价用测试设备
No. | 设备名称 | 测试项目 | 备注 | 图片
7 | 恒温水浴槽 | ①耐水性 ②盐水浸泡性 | 2台 | 
8 | 烤炉 | ①热冲击试验 ②耐高温试验 | 2台 | 
9 | SEM机 | ①磷化膜晶粒状态 ②钝化膜结晶状态 | 计划购买1台 （2017年6月前） | 

## Slide 32: 环保实力

## Slide 33: 污染物处理设施
废水处理工作站
处理能力：700T/天
洗涤塔（废气处理装置）
处理能力：156000m3/小时
自动分析
自动加药
排污许可证

## Slide 34: 实例1．废水生化处理流程
含铬废水
pH调节池
还原池
中和池
混凝池
斜管沉淀池
污泥池
压滤
污泥委托处理
综合池
pH调节池
混凝池
斜管沉淀池
砂滤池
压滤
污泥委托处理
锌镍废水
pH调节池
混凝池
斜管沉淀池
污泥池
压滤
污泥委托处理
高浓度脱脂废水
油水分离器
酸化隔油池
气浮池
FENTON池
中和池
好氧池
污泥池
化学镍废水
氧化池
破铬池
脱脂废水收集池
pH调节池
AOMBR
生化处理池
中水回用系统
达标排放

## Slide 35: 废水处理设施鸟瞰图
厌氧池
物化处理系统
生化处理系统
重金属预处理系统
好氧池
排放水池

## Slide 36
废水处理工作站
含镍废水
含铬废水
浓脱脂废水
综合废水
生化处理

## Slide 37: 事例1．废水在线监测
原来3台
增设5台

## Slide 38: 事例2．废水分析管理
分析报告
原子吸光分光光度计
原来1台
（上海精科）
新购入１台
（日本島津）

## Slide 39: 目前污水处理水平
表3 水污染物特别排放限值 |  |  | 
No. | 污染物名称 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置
1 | 总铬（mg/L） | 0.5 | 车间或终端排放口
2 | 六价铬（mg/L） | 0.1 | 车间或终端排放口
3 | 总镍（mg/L） | 0.5 | 车间或终端排放口
4 | 总锌（mg/L） | 1.0 | 终端排放口
5 | pH值 | 6～9 | 终端排放口
6 | 悬浮物（mg/L） | 30 | 终端排放口
7 | 化学需氧量 （COD、mg/L） | 50 | 终端排放口
8 | 氨氮（mg/L） | 8 | 终端排放口
9 | 总氮（mg/L） | 15 | 终端排放口
10 | 总磷（mg/L） | 0.5 | 终端排放口
表3 水污染物特别排放限值 |  |  | 
No. | 污染物名称 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置
11 | 总镉（mg/L） | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口
12 | 总银（mg/L） | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口
13 | 总铅（mg/L） | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口
14 | 总汞（mg/L） | 0.005 | 车间或生产设施废水排放口
15 | 总铜（mg/L） | 0.3 | 终端排放口
16 | 总铁（mg/L） | 2.0 | 终端排放口
17 | 总铝（mg/L） | 2.0 | 终端排放口
18 | 石油类（mg/L） | 2.0 | 终端排放口
19 | 氟化物（mg/L） | 10 | 终端排放口
20 | 总氰化物（mg/L） | 0.2 | 终端排放口
社内污水处理满足GB21900－2008废水排放表3标准。

## Slide 40: 镀锌+电泳专题

## Slide 41
生产线采用龙门吊挂方式，U型布局，产能大，占地面积小。
生产线设计：主要针对中、小型五金冲压件镀锌黑色钝化工艺。
使用药剂：安美特、恒捷、高信化工等公司生产的药剂。
1、黑锌生产线

## Slide 42
2010年底开始建设，2011年底投产。
生产线设计主要参照日本类似生产线，设计思路主要针对中小型工件；
前处理：表调、磷化分别采用立邦的SURFFINE GL1和SURFDINE SD2500；
油 漆：采用立邦PN150 Black，是目前汽车行业系列应用最广泛，性能最好的电
泳漆，在本田系中有广泛的应用。
1、电泳涂装生产线

## Slide 43
2013年MST配合BYZ进行电镀+电泳量产工艺获得广汽本田认可.
2014年开始量产本田发动机上的油管。
2、HES D2021-1种4级电泳涂装生产实绩

## Slide 44
出席者Attendee
2016年10月19日,HGT、GHAC、骏驰以5100Z-TLA-6000和5100Z-TRO-6001两个电泳涂装标准为基准，联合对MST的生产过程进行确认。
3、5100Z-TRO-6001和5100Z-TLA-6000实绩